Фонд оценочных средств

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

по укрупненной группе специальностей  СПО

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

(Специальности 35.02.05. Агрономия, 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства)

код и наименование

Паспорт задания I уровня – «Тестовое задание»

(часть комплексного задания I уровня)

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

| № п/п | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| --- | --- |
| Организатор заключительного этапа: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж» |
| 1 | 35.02.05 Агрономия, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №454 | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 457 | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №456 |
| 2 | ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуатации ПК3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства в период хранения | ПК 1.3 Поддерживать режимы работ и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами 2.3 Обеспечивать электробезопасность ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями | ПК 1.1-1.6 ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами ПК 11.4.Подготавливать уборочные машины ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. ПК 2.1-2.4. ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат ПК 3.1-3.4 ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов ПК3.2Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов и механизмов |
| 3 | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| 4 | Структура тестового задания |
|  | Инвариантная часть | Вариативная часть |
|  | 16 вопросов | 24 вопросов |
|  | 5 баллов | 5 баллов |
| 5 | Инвариантная часть |
|  | Наименование тем | Кол-во вопросов на 1 уч. | Кол-во баллов |
|  | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 1 |
|  | Системы качества, стандартизации и сертификации | 4 | 1 |
|  | Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды | 4 | 1 |
|  | Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности | 4 | 1 |
|  | Итого | 16 | 4 |
| 6 | Вариативная часть |
|  | Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства | 8 | 2 |
|  | Сельскохозяйственная техника и технологии механизированных работ в сельскохозяйственном производстве | 8 | 2 |
|  | Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв |  |  |
|  | Итого | 8 | 2 |
|  | ВСЕГО по тестовому заданию | 40 | 10 |
| 7 | Материально-техническое обеспечение выполнения тестового задания |
|  | Вид выполняемой работы | Наличие специального оборудования (наименование) | Наличие специального места выполнения задания |
|  | Электронное тестирование | Персональные компьютеры с ограниченным доступом в сеть. Специализированное программное обеспечение. | Учебный кабинет с персональными компьютерами с ограниченным доступом в сеть |

Паспорт практического задания I уровня – «Перевод профессионального текста»

(часть комплексного задания I уровня)

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

| № п/п | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| --- | --- |
|  | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 457 | 35.02.05 Агрономия, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №454 | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №456 |
|  | Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
|  | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в соответствии с ФГОС ОГСЭ.03. Иностранный язык |
|  | Наименование задания «Перевод профессионального текста» |
|  | Задача | Критерии оценки | Максимальный балл…баллы |
|  | Перевод текста | Качество письменной речи | 0-3 |
|  |  | Грамотность | 0-3 |
|  | Ответы на вопросы | Глубина понимания текста | 0-4 |

| 8. | Материально-техническое обеспечение выполнения задания |
| --- | --- |
| Вид выполняемой работы | Наличие прикладной компьютерной программы (наименование) | Наличие специального места выполнения задания |
| Перевод профессионального текста | Текстовый редактор (Microsoft Word или Openoffice Writer), браузер с онлайн словарем или специализированная программа с словарем | Рабочее место, оборудованное ПК |
| Ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование | Текстовый редактор (Microsoft Word или Openoffice Writer), браузер с онлайн словарем или специализированная программа с словарем | Рабочее место, оборудованное ПК |

Паспорт практического задания I уровня - «Задание по организации работы коллектива»

(часть комплексного задания I уровня)

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

| № п/п | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| --- | --- |
|  | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 457 | 35.02.05 Агрономия, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №454 | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №456 |
|  | Код, наименование общих и компетенций в соответствии с ФГОС СПО | Код, наименование общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО | Код, наименование общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО |
|  | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
|  | Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО | Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО | Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО |
|  | ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. | ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. | ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. |
|  | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в соответствии с ФГОС | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в соответствии с ФГОС |
|  | ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности. ОП.08. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) | ОП.07. Основы экономики, менеджмента и маркетинга ОП.10. Информационные технологии в профессиональной деятельности МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации |
|  | Наименование задания «Организация работы коллектива» |
|  | Задача 1 | Критерии оценки | Максимальный балл… баллы |  |
|  | В вашем подчинии имеется Структурное подразделение № 1 ООО «Светлый путь», расположенное в Приокской зоне городского округа Луховицы Московской области. Руководитель ООО «Светлый путь» Иванов Сергей Павлович. В структуре подразделения работают ветврач, зоотехник, агроном, а также тракторно-полеводческая бригада, овощеводческая бригада, молочно-товарная ферма. В отделении имеются ремонтная мастерская, электроцех, строительный цех, тракторный парк и гараж. Рассчитайте экономическую эффективность деятельности структурного подразделения № 1: - производительность труда в 2017 г., 2018 г. - балансовую прибыль в 2017 г., 2018 г. - рентабельность в 2017 г., 2018 г. - сравнить показатели эффективности в 2018 г. и 2017 г. (отклонение). Рассчитайте сведения о зарплате структурного подразделения: - среднюю зарплату управленческого персонала в 2017 г., 2018 г. - среднюю зарплату работников структурного подразделения в 2017 г., 2018 г. - сравнить показатели зарплаты в 2018 г. и 2017 г. (отклонение). - рассчитать удельный вес зарплаты по категориям работников в 2018 г. Таблица 1 Основные экономические показатели эффективности производства структурного подразделения Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение (+,-) Поголовье КРС, гол. 550 575 Площа ь с.-х. угодий, га 3190 3140 Произведено валовой продукции, тыс. руб. 893 942 Продано продукции, тыс. руб. 882 112 Численность работников подразделения, чел. 160 154 Себестоимость валовой продукции, тыс. руб. 873 935 Производительность труда, руб. Прибыль балансовая, руб. Уровень рентабельности, % Таблица 2. Данные о средней заработной плате и ее динамике по категориям сотрудников Категории работников 2017 г. 2018 г. Отклонение (+,-) Удельный вес в 2018 г., % Всего, тыс. руб. Управленческий персонал, тыс. руб. Производственный персонал, тыс. руб. 26 520 27 432 Обслуживающий персонал, тыс. руб. 3 360 3 024 Таблица 3. Заработная плата управленческого персонала работников Количество работников управленческого персонала Среднемесячная зарплата 1 работника в 2017 г. Среднемесячная зарплата 1 работника в 2018 г. 6 25 000 26 000 3 38 000 40 000 Таблица 4. Количество работников и производственная мощность Категории работников/ наименование 2017 г. 2018 г. Управленческий ерсонал 10 9 Производственный персонал, тыс. руб. 130 127 Обслуживающий персонал, тыс. руб. 20 18 Техника (трактора, автомобили и т.д.), ед. 135 135 Площадь производственных помещений, кв. м. 10 000 10 000 Таблица 5. Штатные нормативы Должность Нормативы и условия для введения должностей Агроном 1 на каждые 3000 га с/х угодий Зоотехник 1 на каждую 1000 голов Ветеринарный врач 1 на каждые 850 голов Производственный персонал: - мастер по обслуживанию животноводческих ферм (дояр, скотник, тракторист и т.д.); - механизаторы (трактористы, комбайнеры и т.д.) 1 на 50 голов 1 на 25 га Обслуживающий персонал: - техники (механики) - электрики - уборщицы 1 на 10 ед. техники 1 на 5000 кв.м. 1 на 1000 кв. м. | Правильно рассчитан показатель Правильно рассчитан показатель | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 |  |
|  | Задача 2 | Критерии оценки | Максимальный балл… баллы |  |
|  | Определите пути повышения эффективности деятельности структурного подразделения и управления структурного подразделения и подготовьте необходимую документацию: - план-график повышения эффективности деятельности структурного подразделения (с указанием не менее 4х конкретных предложений с обоснованием); - служебные записки на имя руководителя организации по вопросу повышения эффективности деятельности структурного подразделения (не менее 2х); - проект приказа по повышению эффективности деятельности структурного подразделения. | Правильно составлены документы. Правильно составлен план-график (при правильном оформлении, но ненаписании необходимых пунктов – снижение балла на 0,5 за каждый пункт) Правильно составлены служебные записки Правильно составлен проект приказа. Максимальный балл ВСЕГО | 6 2 2 2 10 |  |

| Материально-техническое обеспечение выполнения задания |
| --- |
| Вид выполняемой работы | Наличие прикладной компьютерной программы (наименование) | Наличие специального оборудования (наименование) | Наличие специального места выполнения задания |
| Решение задачи | Текстовый редактор ( Microsoft Word или Openoffice Writer) Табличный редактор (Microsoft Excel или Openoffice Calc) Программа «Калькулятор» | Не требуется | Рабочее место, оборудованное ПК |

Паспорт инвариантной части практического задания II уровня

«Расчёт микроклимата и оборудования для сельскохозяйственного помещения»

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

| № п/п | Код, наименование УГС |
| --- | --- |
| 1 | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 457 | 35.02.05 Агрономия, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №454 | 35.02.07Механизация сельского хозяйства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №456 |
| 2 | Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами | Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур | Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПК 1.5.Подготавливать машины и оборудование для животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик |
| 3 | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО ОП.04. Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства МДК.01.01. Технологии производства продукции растениеводства | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО ОП.06. Основы агрономии МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве |
| 4 | Наименование задания: Расчет микроклимата и выбор оборудования для с/х помещения |

Расчет микроклимата и выбор оборудования для с/х помещения (с использованием компьютерных программ):

Участник должен выполнить:

- Расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы;

- Расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и фитооблучения растений;

- Выбор оборудования для полива растений.

Предоставленный материалы и оборудование:

Компьютер, калькулятор, бланк задания, каталоги оборудования для теплиц.

Время на выполнение задания - 90 минут.

Задание оценивается в 15 баллов

Выполнение задания проводится в компьютерном классе. Для выполнения задания на заданном этапе каждому участнику олимпиады предоставляются необходимые материалы и оборудование.

Критерии оценки этапов выполнения задания:

I. Расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы – 7 баллов;

II. Расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и фитооблучения растений – 5 баллов;

III. Выбор оборудования для полива растений – 3 балла.

Для выполнения задания участнику необходимо правильно и наиболее точно подобрать комплект оборудования и инженерных систем для теплицы при выращивании определенных культур. При выборе оборудования для вентиляции, освещения и отопления теплицы необходимо произвести расчет необходимых параметров. Каждое наименование оборудования или системы, выбранное из предоставленного каталога, необходимо записать в таблицу приложения №1, указать характеристики выбранного оборудования. В примечании, при необходимости, дополнительную информацию (количество единиц, способ установки, размеры и т.д.). Оформление производится в компьютерной программе Microsoft Word.

Исходные данные:

Теплица арочного типа

Ширина – 4 м.

Высота  - 2,5 м.

Длина – 10 м.

Количество установленных дверей – 2 шт.

Площадь двери – 1,8 кв.м.

Объем теплицы

Площадь покрытия

Материал каркаса – оцинкованная сталь

Укрывной материал - поликарбонат

Вид выращиваемой культуры – огурцы вертикального выращивания в два ряда – 66 кустов

Фитооблученность – 8 фт/кв.м

Средняя температура наружного воздуха – 18 градусов по цельсию

Критерии оценки

| Код выбранного оборудования для систем | Максимальное кол-во баллов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Комплектующие для теплицы: | 1 балл | Баллы начисляются только за ПРАВИЛЬНЫЙ выбор оборудования и комплектующих, после произведенных расчетов. |
| Автоматические системы вентиляции: | 2 балла |  |
| Системы отопления: | 4 балла |  |
| Затенение теплиц: | 2,5 балла |  |
| Полив растений: | 3 баллов |  |
| Фитооблучение растений: | 2,5 балла |  |
| Итого максимальное количество баллов | 15 |  |

I. Расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы -7 баллов

| № п/п | Наименование операций | Критерии оценки (баллы) | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет и выбор комплектующих к теплице | 1 |  |
| 2 | Выбор автоматической системы вентиляции | 2 |  |
| 3 | Расчет и выбор системы отопления | 4 |  |
|  | Итого | 7 |  |

- Расчет и выбор комплектующих к теплице

| Код выбранного оборудования для систем | Количество баллов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Комплектующие для теплицы: Форточки, двери, дополнительное оборудование | 1 | При выборе комплектующих количеством и (или) размерами не соответствующими удовлетворению условиям естественной вентиляции баллы не начисляются. Баллы не начисляются, если выбранное количество не соответствует задание |

2. Выбор автоматической системы вентиляции

| Код выбранного оборудования для систем | Количество баллов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Автоматические системы вентиляции: Вентиляторы, автоматические приводы, системы управления | 2 | Баллы не начисляются за совместный выбор однотипного оборудования За выбор оборудования противоречащего условию начисляется штраф в 1 балл. |

3. Расчет и выбор системы отопления

| Код выбранного оборудования для систем | Количество баллов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Системы отопления: Кабельные, конвективно-инфракрасные, инфракрасно газовые системы отопления и устройства автоматического управления | 4 | Максимальное количество баллов начисляется при выборе нагревателей суммарной мощностью до ± 5% от эталонного значения. При несоответствии необходимой и выбранной мощности от ± 5% до ±10% начисляется на 1 балл меньше, от ± 10% до ± 20% - начисляется на 2 балла меньше, свыше ± 20% баллами не начисляется. |

II. Расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и фитооблучения растений – 5 баллов

| № п/п | Наименование операций | Критерии оценки (баллы) | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет и выбор материала для затенения теплиц | 2,5 |  |
| 2 | Расчет и выбор оборудования для фитооблучения растений | 2,5 |  |
|  | Итого | 5 |  |

1. Расчет и выбор материала для затенения теплиц

| Затенение теплиц: Материалы для затенения теплиц | 2,5 | Максимальное количество баллов начисляется при выборе материала площадью до ± 5% от площади покрытия теплицы, указанной в задании. При несоответствии необходимой площади покрытия материала и выбранной от ± 5% до ± 10% начисляется на 1 балл меньше, от ± 20% до ± 30% - начисляется на 2 балла меньше, свыше ± 30% баллами не начисляются. В случае выбора ширины и количества листов не дающего возможности накрыть теплицу полностью без дополнительных измерений и операции по разрезанию, скреплению и т.д. баллы не начисляются. |
| --- | --- | --- |

2. Расчет и выбор оборудования для фитооблучения растений

| Фитооблучение растений: Облучатели и установки | 2,5 | При несоответствии необходимого значения необходимого общего фитопотока и выбранного до ±5 % начисляется максимальное количество баллов, от ±5 до ± 10% - на 1 балла меньше, от ± 10% до ± 20% - начисляется на 2 балла меньше, свыше 20% баллами не начисляются. |
| --- | --- | --- |

III. Выбор оборудования для полива растений – 3 балла

| № п/п | Наименование операций | Критерии оценки (баллы) | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор оборудования для полива растений в теплице | 7 |  |
|  | Итого | 7 |  |

1. Выбор оборудования для полива растений в теплице

| Полив растений: Системы полива, устройства автоматического управления | 3 | При несоответствии необходимой площади полива (либо метража шлангов) и выбранной до ± 5% начисляется максимальное количество баллов, от ± 5 до ± 10% - на 1 балл меньше, от ± 10% до ± 20% - начисляется на 2 балла меньше, свыше ± 20% баллами не начисляются. Баллы не начисляются за совместный выбор однотипного оборудования |
| --- | --- | --- |

Паспорт задания вариативной части II уровня – «Вождение сельскохозяйственной техники»

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

| № п/п | Характеристики ФГОС СПО | Характеристики профессионального стандарта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35.02.05 Агрономия, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №454 | ПС Агроном, приказ Министерства труда и защиты Российской Федерации от 11 ноября 2014г.,№857н |
|  | ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | Код A/01.6, уровень квалификации 6 Организация производства продукции растениеводства |
|  | ПК 5.1 Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных производствах. | Трудовая функция Составление машинно-тракторных агрегатов и определение схем их движения по полям, проведение технологических регулировок |
| 2 | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №456 | ПС Специалист в области механизации сельского хозяйства, приказ Министерства труда и защиты Российской Федерации от 21 мая 2014г., №340н |
|  | ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» |  |
|  | ПК 5.1 Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных производствах. |  |
|  | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 35.02.05 ОП 11 Охрана труда ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» МДК 05.01 Безопасная эксплуатация машинно-тракторного парка 35.02.07 ОП 12 Охрана труда ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ ПМ ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» МДК 05.01 Безопасная эксплуатация машинно-тракторного парка |
| Наименование задания |
| № п/п | Задача | Критерии оценки | Максимальный балл …баллы |
| 2. | Вождение сельскохозяйственной техники (Время на выполнение задания 10 минут) | Упражнение «Старт» Упражнение «Боковая парковка» Упражнение «Змейка» Упражнение «Змейка задним ходом» Упражнение «Горка» Упражнение «Подъезд к навесной машине» Упражнение «Разгон-торможение» Упражнение «Заезд в гараж» Упражнение «Финиш» | 3 3,5 2 2,5 4,5 5 1 5,5 3 |
|  | Итого |  | 30 |
| 2 | Начисление баллов | «Старт» Наличие спецодежды Запустил двигатель без помощи эксперта Включил ближний свет фар При трогании снял стояночный тормоз. При выполнении задания двигатель не заглох Соблюдал правила техники безопасности | 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  |  | «Боковая парковка» Соблюдал границы СТОП линии Включил поворотник при движении задним ходом Подал звуковой сигнал перед началом движения задним ходом Не сбил конус(ы) Соблюдал границы ограничительной линии Включил поворотник при выезде с парковки Выполнил упражнение в полном объеме Соблюдал границы СТОП линии | 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  |  | «Змейка» Соблюдал границы СТОП линии на старте Не сбил конус(ы) Соблюдал границы СТОП линии на финише Выполнил упражнение в полном объеме | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  |  | «Змейка задним ходом» При движении назад подал звуковой сигнал Не сбил конус(ы) Соблюдал границы СТОП линии Выполнил упражнение в полном объеме | 2,5 0,5 0,5 0,5 1 |
|  |  | «Горка» Включил поворотник перед горкой Соблюдал границы СТОП линии на старте Установил трактор на стояночный тормоз Трактор не откатился при трогании на подъём (не более 30 см) Спускался с горки на пониженной передаче Соблюдал границы СТОП линии на финише Включил поворотник после «горки» Выполнил упражнение в полном объеме | 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 |
|  |  | «Подъезд к навесной машине» Соблюдал границы СТОП линии на старте Подал звуковой сигнал перед началом движения задним ходом Подъехал к плугу с первого раза Установил на стояночный тормоз Навесил плуг Опустил плуг Снял с ручного тормоза Начал движение и перевёл навесное устройство трактора в транспортное положение Выполнил упражнение в полном объеме | 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 |
|  |  | «Разгон-торможение» Переключился на повышенную передачу Соблюдал границы СТОП линии | 1 0,5 0,5 |
|  |  | «Заезд в гараж» Соблюдал границы СТОП линии на старте Включил поворотник при движении задним ходом Подал звуковой сигнал перед началом движения задним ходом Соблюдал границы ограничительной линии Установил на стояночный тормоз Продолжил выполнять упражнение, снял со стояночного тормоза. Включил поворотник Выполнил упражнение в полном объеме | 5,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 |
|  |  | «Финиш» Соблюдал границы СТОП линии Установил на стояночный тормоз Выключил свет Заглушил двигатель Соблюдал правила ТБ при выходе из трактора | 3 0,5 0,5 0,5 0,5 1 |

При одинаковом количестве баллов учитывается лучшее время.

Время засекается по команде эксперта (конкурсант находится возле трактора).

Время останавливается после выхода конкурсанта из кабины трактора.

Выполнение задания проводится на площадке. Для выполнения задания на заданном этапе каждому участнику олимпиады предоставляется трактор МТЗ-82.1, прицеп-пескоразбрасыватель РПМ-01.

Паспорт задания вариативной части II уровня – «Комплектование и подготовка к работе навесного плуга»

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

| № п/п | Характеристики ФГОС СПО | Характеристики профессионального стандарта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35.02.05 Агрономия, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №454 | ПС Агроном, приказ Министерства труда и защиты Российской Федерации от 11 ноября 2014г.,№857н |
|  | ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | Код A/01.6, уровень квалификации 6 Организация производства продукции растениеводства |
|  | ПК 5.2 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. | Трудовая функция Составление машинно-тракторных агрегатов и определение схем их движения по полям, проведение технологических регулировок |
| 2 | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 №456 | ПС Специалист в области механизации сельского хозяйства, приказ Министерства труда и защиты Российской Федерации от 21 мая 2014г., №340н |
|  | ВПД 1 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование сборочных единиц. | Код A/02.5, уровень квалификации 5 Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники |
|  | ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. | Трудовая функция Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами |
|  | ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники | Код A/03.5, уровень квалификации 5 Подготовка сельскохозяйственной техники к работе |
|  | ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат | Трудовая функция Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции |
|  | ВПД 3 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов | Код A/05.5, уровень квалификации 5 Организация хранения сельскохозяйственной техники |
|  | ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. | Трудовая функция Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйственной техники |
|  | ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» |  |
|  | ПК 5.2 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. |  |
|  | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 35.02.05 ОП 04 Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства ОП 11 Охрана труда ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» МДК 05.01 Безопасная эксплуатация машинно-тракторного парка 35.02.07 ОП 12 Охрана труда ПМ 01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование сборочных единиц МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин МДК 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов МДК 03.01 Системы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» МДК 05.01 Безопасная эксплуатация машинно-тракторного парка |
| Наименование задания |
| № п/п | Задача | Критерии оценки | Максимальный балл …баллы |
| 1 | Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники | 1. Подготовка, проверка, диагностика комплектности пахотного агрегата и устранение неисправностей. 2. Установка на заданную глубину вспашки плуга. 3. Установка и регулировка предплужников и дискового ножа. | 12 2,5 10,5 |
|  | Итого |  | 25 |
|  | 1. Подготовка, проверка, диагностика комплектности пахотного агрегата и устранение неисправностей. | Правильная организация рабочего места Проверил комплектность и техническое состояние сборочных единиц и деталей (корпус - рама) Протянул гайки болтовых соединений (корпус-рама) Проверил техническое состояние отвалов основного корпуса Установил отвалы на башмаки Протянул гайки (Наличие граверов) Проверил положение головки крепежных болтов отвалов основного корпуса (заподлицо или утопать не более 1мм) Проверил техническое состояние полевых досок основного корпуса Установил полевые доски на башмаки Протянул гайки (Наличие граверов) Проверил положение головки крепежных болтов полевых досок основного корпуса (заподлицо или утопать не более 1мм) Проверил толщину лезвия лемехов основного корпуса (не более 1 мм) Проверил техническое состояние лемехов основного корпуса Установил лемеха на башмаки Протянул гайки (Наличие граверов) Проверил положение головки крепежных болтов лемехов основного корпуса (заподлицо или утопать не более 1мм) Проверил зазор в стыке лемеха с отвалом основного корпуса (не более 1 мм) Проверил положение рабочей поверхности лемеха с рабочей поверхностью отвала основного корпуса (заподлицо или выступать не более 2 мм) Проверил положение кромки лемеха и отвала со стороны борозды в месте стыка (кромка лемеха за под лицо или выступает не более 10 мм) Проверил положение носков лемехов и их бороздных концов с помощью шпагата (Должны находиться на параллельных прямых линиях, отклонение до 5 мм) Проверил комплектность и техническое состояние сборочных единиц и деталей (навесного устройства) Подтянул гайки болтовых соединений навесного устройства Проверил комплектность и техническое состояние сборочных единиц и деталей (опорное колесо- рама- винтовой механизм) Не подставлял части тела под режущие кромки рабочих органов. Использовал средства индивидуальной защиты. Не подставлял части тела под режущие кромки рабочих органов. Последовательность выполнения работы Убрал рабочее место | 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 0,6 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 1 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 |
|  | 2. Установка на заданную глубину вспашки плуга. | Правильно подобрал по высоте подставку под опорное колесо плуга ( меньше на 2-3см от заданной глубины вспашки). Отрегулировал плуг на заданную глубину вспашки Затянул стопорный болт. Затянул контрогайку | 0,5 1 0,5 0,5 |
|  | 3. Установка и регулировка предплужников и дискового ножа. | Проверил комплектность и техническое состояние сборочных единиц и деталей предплужников (стойка – отвал -лемех) Протянул гайки болтовых соединений предплужника (стойка – отвал -лемех) Проверил толщину лезвия лемехов предплужника (не более 1 мм) Проверил зазор в стыке лемеха с отвалом предплужника (не более 1 мм) Проверил положение рабочей поверхности лемеха с рабочей поверхностью отвала предплужника (заподлицо или выступать не более 2 мм) Проверил положение кромки лемеха и отвала предплужника со стороны борозды в месте стыка (кромка лемеха за подлицо или выступает не более 10 мм) Проверил положение головки крепежных болтов отвала и лемеха предплужника (заподлицо или утопать не более 1мм) Установил предплужник относительно основного корпуса. Между носком лемеха основного корпуса и носком лемеха предплужника 25-35 см Установил предплужник по высоте (глубина вспашки минус 10 см). Зафиксировал предплужник по высоте с помощью выступа державки, вставленной в отверстие на сойке. Затянул гайки крепления предплужника. Проверил положение полевого обреза предплужника относительно полевого обреза основного корпуса (Совпадает или выступает в сторону непаханого поля до 10 мм) Проверил толщину лезвия дискового ножа (не более 0.4мм) Установил дисковый нож относительно предплужника в горизонтальной плоскости (центр дискового ножа и носок предплужника находятся на одной прямой по вертикали или чуть впереди) Установил дисковый нож относительно предплужника по высоте (Ниже на 2-3 см) Проверил положение плоскости ножа относительно полевого обреза предплужника (10-15 мм) Предплужник поддерживал не за лезвие лемеха Дисковый нож поддерживал за стойку, ось или за поводок | 0,3 0,5 0,3 0,5 1 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,3 0,8 0,3 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 |

Выполнение задания проводится на площадке. Для выполнения задания на заданном этапе каждому участнику олимпиады предоставляется плуг ПЛН-3-35, необходимый инструмент и инвентарь.

Паспорт задания вариативной части II уровня – «Составление электрической схемы»

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

Для специальности

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают пакет документов (монтажные и принципиальные электрические схемы) перед началом соревнований. Конкурсное задание имеет две части, выполняемые по согласованным графикам.

Задания конкурса включают в себя составление графического изображения принципиальной электрической схемы автоматизации управления поточной линией кормоцеха в животноводстве, по заданному описанию технологического процесса и монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования помещения сельскохозяйственного назначения.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы монтажной схемы, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Участники могут выполнять конкурсные задания своими инструментами. Содержание TOOLBOX может включать в себя:

( Набор отверток: Отвертка крестовая Master Ph0х75мм IEK Отвертка крестовая Master Ph1х100мм IEK Отвертка шлицевая Master SL3х75мм IEK Отвертка диэлектрическая серии EXPERT SL 2,5х0,4х75мм IEK

( Инструмент для снятия изоляции с проводов/кабелей

( Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0мм2 ИЭК

( Пассатижи

( Стусло прецизионное, двухплоскостное, пила 600 мм, две прижимные струбцины, ограничительный упор

( Шуруповерт аккумуляторный

( Рулетка 3 м

( Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2

( Карандаши, ластик

( Уровень 60, 80, 100 см

( Предметы индивидуальной защиты (очки, перчатки)

| № п/п | Код, наименование УГС |
| --- | --- |
| 1 | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 457 |
| 2 | Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами |
| 3 | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий |
| 4 | Наименование задания: Составить и начертить принципиальную электрическую схему автоматизации управления поточной линией кормоцеха животноводческого комплекса, по заданному описанию технологического процесса. |
|  | Задача | Критерии оценки | Максимальный балл…баллы |
|  | Составление графического изображения, служащего для передачи с помощью условных графических и буквенно-цифровых обозначений связей между элементами электрической принципиальной схемы | Баллы начисляются за правильные обозначения элементов согласно требованиям ГОСТ | 3 |
|  | Наличие в схеме общей сигнализации пуска и возможность аварийной ручной остановки из нескольких мест вдоль поточной линии | Баллы начисляются за правильную установку в схеме вспомогательных выключателей для независимого раздельного запуска двигателей, исходя из конкретного задания, и наличие общей сигнализации | 2 |
|  | Наличие в схеме контроля за работой всех машин и механизмов | Баллы начисляются за наличие в схеме устройств контроля | 2 |
|  | Наличие защиты электродвигателей от перегрева, вызванного возможными технологическими перегрузками | Баллы начисляются за правильный выбор и установку в схеме устройств защиты | 2 |
|  | Наличие в схеме устройств, обеспечивающих безопасность работы обслуживающего персонала | Баллы начисляются за правильную установку оборудования, обеспечивающего безопасность | 2 |
|  | Соблюдение требуемой последовательности запуска и останова электродвигателей (в том числе при остановке одной из машин поточной линии) | Баллы начисляются за соблюдение требуемой последовательности запуска и останова, исходя из конкретного задания | 2 |
|  | Соблюдение последовательности соединения элементов, что исключит ошибки при сборке схемы на практике | Баллы начисляются за точность и наглядность соединения элементов | 2 |
|  | Итого: |  | 15 |

Для выполнения задания участнику необходимо правильно составить и начертить принципиальную электрическую схему  управления поточной линией для автоматизации производственного процесса в животноводстве. Схема должна обеспечивать выполнение следующих условий: безопасность работы обслуживающего персонала; соблюдение требуемой последовательности запуска и останова электродвигателей   (в том числе при остановке одной из машин поточной линии); общую сигнализацию пуска и возможность аварийной ручной остановки из нескольких мест вдоль поточной линии; контроль за работой всех машин и механизмов; защиту электродвигателей от перегрева, вызванного возможными технологическими перегрузками; блокировку электродвигателей от самозапуска после прекращения кратковременного перерыва в подаче питания.

Описание технологического процесса:

Управление поточной линией перемещения продукта производится при помощи трех транспортеров. Схемой предусмотрено соблюдение последовательности их запуска (навстречу перемещаемому продукту) и остановки, а также ламповая сигнализация работы транспортеров. Для предотвращения завала вначале пускают первый транспортер М1, затем, после начала его движения, включаются электродвигатели М2 и М3 второго и третьего транспортеров. Такая последовательность запуска обеспечивается блок-контактами  КМ1 и КМ2, помещенными в цепи питания катушек пускателей КМ2 и КМ3 соответственно. Срабатывание пускателя КМ1 дает возможность подключить катушку пускателя КМ2, что подготавливает запуск электродвигателя М3. Его запуск станет возможным только после того, как запустились электродвигатели М1 и М2. О работе транспортеров сигнализируют лампы HL1, HL2, HL3. Вспомогательные выключатели SA1 и SA2 служат для независимого раздельного запуска электродвигателей М2 и М3. При необходимости

Задание

Результат выполнения задания

Паспорт задания вариативной части II уровня – «Монтаж силового и осветительного электрооборудования помещения сельскохозяйственного назначения»

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году

Для специальности

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства

| № п/п | Характеристики ФГОС СПО | Характеристики профессионального стандарта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
|  | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 457 |  |
| 2 | ВПД 1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий | Указание на уровень квалификации |
| 3 | ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления ПК 1.3 Поддерживать режим работы и заданные параметры электрифицироваронных и автоматических систем управления технологическими процессами | Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции |
| 4 | Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций ОП 04 Основы электротехники ОП О7 Метрология, стандартизация и подтверждение качества |

| Наименование задания: Монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования помещения сельскохозяйственного назначения. |
| --- |
|  | Задача | Критерии оценки | Максимальный балл |
|  | Выполнить монтаж распределительного щита, руководствуясь алгоритмами управления, описанием и схемами. | Безопасность (электрическая и личная) Штрафные баллы: неправильная работа с инструментом по снятию изоляции, нанесение повреждений режущей кромкой инструмента – 0,5 балла; неправильная работа с отвёртками, нанесение себе повреждение острой частью инструмента – 0,5 балла по окончании работы рабочее место не убрано (под столом находятся инструменты и (или) неиспользованные провода) - 0,5 баллов | 5 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию и работа схемы Правильное подключение элементов схемы Штраф за каждую ошибку - 0,2 балла | 10 |
|  |  | Размеры Горизонтальность установки оборудования Отклонение от горизонтали на 10 мм и более – штраф 0,2 балла за каждый закрепленный элемент Вертикальность установки оборудования Отклонение от вертикали на 10 мм и более – штраф 0,2 балла за каждый закрепленный элемент | 4 2 2 |
|  |  | Монтаж оборудования и кабеленесущих систем: Монтаж распределительного щита Штраф за отсутствие маркировки каждого устройства - 0,2 балла Монтаж осветительной системы Монтаж силового оборудования | 9 3 3 3 |
|  |  | Проводники и соединения Все проводники надежно закреплены, при осмотре не видно меди, на окончании проводников в зажимах отсутствует изоляция, изоляция не присутствует в контактах, отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей и проводов, обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение. Штраф за каждую ошибку - 0,1 балла Проводники уложены ровными рядами. Штраф за каждую ошибку - 0,1 балла Выбран правильный цвет проводников (в соответствии с ПУЭ) Штраф за каждый провод - 0,5 балла Оконцевание жил наконечниками (в соответствии с ПУЭ и требованиями ГОСТ) Штраф за каждое отсутствие - 0,1 балла | 5 2 0,5 0,5 2 |
|  |  | Отчет проверки схемы. Отчет о проверке: - принят с первой попытки - принят со второй попытки - принят с трех и более попыток | 5 5 3 1 |
|  |  | Работа с мультиметром Правильная установка параметров на мультиметре (для проверки цепи подключения лампы необходимо использовать режим измерения сопротивления, либо звуковой режим). За каждую попытку (кроме первой) выставить правильный режим начисляется штраф 0,3 балла. | 2 |
|  | Итого |  | 40 |

Для выполнения задания участнику необходимо выполнить монтаж сети силового и осветительного электрооборудования помещения сельскохозяйственного назначения, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки (Приложение к Конкурсному заданию) и описанием последовательности выполнения монтажа:

-выполнить монтаж распределительного щита

-выполнить монтаж осветительных приборов

-выполнить монтаж силового оборудования

Алгоритм управления электроустановкой.

Распределительный щит имитирует управление освещением и пуском вентиляционного оборудования птичника. В качестве устройств управления освещением выступают выключатели одноклавишные и одноклавишные кнопочные (SB1, SB2, SB3). Устройство индикации – HL1 индицирует наличие или отсутствие питания.

Отчет проверки схемы.

После монтажа всех модулей участник должен выполнить проверку безопасности и работоспособности конкурсной установки.

Металлосвязь. Необходимо описать все точки, в которых такая связь должна быть, в формате XP:PE–ЩР:РЕ; ЩР:РЕ – ЩУР:КОРПУС; ЩУР:КОРПУС – ЩУР:ДВЕРЦА и т.д. После описания точек, с помощью мультиметра, продемонстрировать наличие таких связей (не менее 5). Полученные значения заносятся в "Отчет проверки схемы".

| Номер рабочего места / ФИО | ______/ ____________________________________ | Выполнил (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| Металлосвязь | XP:PE–ЩР:РЕ ЩР:РЕ – ЩР:КОРПУС ЩР:КОРПУС – ЩР:ДВЕРЦА |  |
| Подпись участника |  |

Методические материалы

- Акимова Н.А. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования  - Москва, Издательский центр «Академия», 2014

- Агабекян И.П.. Английский язык. Среднее профессиональное образование. Ростов н/Д : из–во «Феникс», 2014.

- Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014.

- Бутырин П.А. «Электротехника»  - Москва, Издательский центр «Академия», 2015

- Восковская А.С.. КарповаТ.А., «Английский язык для средних спец. учебных заведений» Ростов н/Д: изд-во «Феникс» 2014.

- Грибов В.Д. Экономика организации. Уч. пособие. -М.: КНОРУС, 2016-

- .Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник.- М.:ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2016

- Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012.

- Кацман М.М. «Электрические машины» - Москва, Издательский центр «Академия»,  2013

- Кашин С. «Теплицы и парники», Москва, Рипол классик, 2012

- Кленин Н. И., Киселев С. Н., Левшин А. Г. Сельскохозяйственные машины. - М. :КолосС, 2013.

- Колмыкова Е. А., Кумскова И. А. Информатика: учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2012

- Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили : учебник для студ. учреждений  сред.проф. образования  – 5-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2013

- Кононенко А.П.. Английский язык для средних профессиональных заведений: учебное пособие Ростов-на-Дону: «Феникс» 2012.

- Кравченко А.П. Немецкий язык. Учебник. Серия «Учебник. Учебное пособие». Ростов н/Д:Феникс, 2015

- Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс]: учебное пособие - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - (Среднее профессиональное образование) –

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222231456.html

- Кузнецов А.Н., Сергеева Н.А.. Английский язык. Контрольные задания по дисциплине «Иностранный язык для студентов специальности «Механизация сельского хозяйства».г. Москва, 2013.

- Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015

Мартынова И.О.Электротехника. -Учебник.- КноРус, 2013

19.Миллер Е.Н. Техника. Учебник немецкого языка для средних и высших сельскохозяйственных учебных заведений. Ульяновск, ООО «Язык и литература», 2014

20.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2016

21.Михеева Е.В. Информатика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2014

22.Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования – М.: ИЦ «Академия», 2014

23.Мюллер В.К.. Англо-русский и русско-английский словарь. Москва, «Европресс», 2012

24.Наумкин В., Ступин А. Технология растениеводства. 2014г.

25. НТП 10-95 «Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных              комбинатов для выращивания овощей и рассады»

26.Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2015

27.Перевышина И. И.Теория перевода и переводческая практика с немецкого языка на русский и с русского на немецкий – М.:Издательство  «Антология», 2012

28.Пособие  по проектированию теплиц и парников (к  СНиП 2.10.04-85) Москва Стройиздат 1988

29.Светозарова Н. В., Павлова А. Л., Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-русского перевода – М.: Издательство «Антология», 2012

30.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины – М.: Академия, 2012

# Text boxes

Движение назад

Движение вперед

Стоп- линия

Конус

Заезд в гараж

Разгон - торможение

Подъезд к плугу

Горка

Змейка

Боковая парковка

Старт  Финиш